DEEL 4	SPECIALE TECHNIEKEN – VERWARMING & SWW, VENTILATIE, HVAC, …

# LOT 40	CENTRALE VERWARMING – INDIVIDUELE INSTALLATIES

40.B0.--.	C.V. VLOERVERWARMING

40.71.00.	VERWARMINGSELEMENTEN - ALGEMEENHEDEN

## 40.71.10. 	Verwarmingslichamen / C.V., alg.

(56.4)Xa

##### .30.	ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

Indien de lokalen worden verwarmd door een combinatie van verschillende soorten verwarmingslichamen (b.v. radiatoren en convectoren), dan dienen ze samen te voldoen aan de specificaties die voor elke soort verwarmingslichamen zijn opgegeven.

##### .40.	ALGEMENE BESCHRIJVING - UITVOERING

De technische studie van de te installeren elementen gebeurt volgens de voorschriften en richtlijnen van het RAPPORT nr. 14 Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water.

>RAPPORT nr. 14  - 2013 - Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water (WTCB).

##### .50.	COORDINATIE

Voor de aanvang van de werken legt de aannemer tijdig een plaatsingsplan ter goedkeuring voor aan #de architect. #het studiebureau.

Dit plaatsingsplan vermeldt de aard, afmetingen, vermogen en positie van de verwarmingslichamen.

De aannemer ziet er op toe dat de verschillende soorten verwarmingslichamen samen kunnen gebruikt worden, en garandeert een perfecte werking van het geheel.

De uitvoering van deze post is te coördineren met:

-	Verwarmingsinstallaties/C.V., systemen/alg.

-	Verwarmingsinstallaties/C.V., leidingen, alg.

-	Verwarmingsinstallaties/C.V., radiatorkranen/alg.

40.73.00.	VERWARMINGSELEMENTEN - SIERRADIATOREN

## 40.73.50. 	Verwarmingslichamen / C.V., buisradiatoren, alg.

(56.4)Xa

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	De levering en plaatsing van verticale of horizontale sierradiatoren van het type Vasco Carré opgebouwd uit vierkante buizen, met inbegrip van:

-	de bijhorende bevestigingsmiddelen,

#-	het leveren en plaatsen van de kranen of thermostatische kranen.

-	de controle op hun goede werking in de installatie.

-	de eventuele aanpassingen en/of vervangingen tot perfecte werking in de installatie.

-	…

### 40.73.50. ¦ 422 9- 	Verwarmingslichamen / C.V., buisradiatoren, staal

(56.4)Xh2

Vasco Carré Kwartrond  – verticale stalen sierradiatoren met vierkante buizen op een kwartrond  gebogen collector voor plaatsing in de hoek van badkamer, keuken, hall en woonkamer

##### .20.	MEETCODE

Per stuk, opgesplitst per ruimte en per type met vermelding van de afmetingen, het afgegeven vermogen en het type aansluiting. Meting van het netto aantal te plaatsen radiatoren.

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Kenmerken of eigenschappen van de sierradiator:

.31.10.	Systeembeschrijving:

Verticaal te plaatsen stalen sierradiatoren opgebouwd uit 2 evenwijdige, in een kwart cirkel gebogen horizontale buizen (collector, achterliggend, ø 35 mm) waarop meerdere evenwijdige, verticale vierkante buizen (25 x 25 mm) elektrisch lasergelast zijn (onzichtbare lasnaden).  Alle bevestigingspunten en aansluitingen worden aan het oog onttrokken.

De radiator is geschikt voor 2 puntsaansluiting op tweepijpsystemen. De radiatoren voldoen aan de voorschriften van en zijn getest volgens:

>NBN EN 442-1/A1  2003 - Radiatoren en convectoren - Deel 1: Technische voorschriften en eisen [ICS: 91.140.10]

>NBN EN 442-2/A2 2003 - Radiatoren en convectoren - Deel 2: Beproevingsmethoden en opgave van de prestatie [ICS: 91.140.10]

>NBN EN 442-3  2003 - Radiatoren en convectoren - Deel 3: Conformiteitsbeoordeling [ICS: 91.140.10]

.31.20.	Basiskenmerken:

.31.21.	[fabrikant]

-	Leverancier:	Vasco N.V.

-	Handelsmerk en type:	Carré Halfrond  CR-A

.31.21.	Kenmerken of eigenschappen v/d radiatoren:

-	Materiaal:	staal

-	Horizontale buizen:	onder en boven horizontale collectorbuis ø 35 mm in een kwart cirkel gebogen met straal #R150 #R190

-	Verticale buizen	vierkant 25 x 25 mm

-	Assemblage:	via elektrische laserlas

-	Vermogen: 	... W. (bij regime 75/65/20 °C)

-	Breedte: 	... mm.

-	Hoogte: 	... mm.

-	Diepte: 	... mm.

-	Standaardwerkdruk: 	10 bar

-	Maximale bedrijfstemperatuur: 	110 °C

-	Oppervlakte-afwerking: 	KTL grondlaag, poedercoating.

-	Kleur:	#wit RAL9016 [standaard] 
#RAL-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]
#Natural-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]
#Sanitary-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]
#Metallic-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]

.31.23.	Aansluiting:

-	Tweepuntsaansluiting:	tweepijpssysteem

.31.25.	Toebehoren:

#-	Muurbevestigingen:	muursteunen [standaard]

#-	Handdoekbeugel kwartrond:	aluminium [optie]

#-	Knop vierkant:	chroom [optie]

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

De werken worden uitgevoerd door een aannemer gespecialiseerd in loodgieterij, sanitaire werken en/of verwarmingsinstallaties.

###### .44.	Plaatsingswijze:

De radiatoren worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO-9001 en ISO-14001-certificaat.

###### .65.	Na uitvoering:

.65.30.	Proeven ter plaatse:

De oplevering van de radiatoren, leidingen en aansluitingen gebeurt pas na uitvoering van volgende drukproef:

-	Na plaatsing worden alle radiatoren en leidingen gedurende 36 uur onder een druk van 6 kg/cm geplaatst. Pas als deze test uitwijst dat er geen drukverliezen optreden mag de eindlaag worden aangebracht.

.65.60.	Definitieve oplevering:

.65.61.	Definitieve technische oplevering:

De leverancier biedt een 10-jarige fabrieksgarantie op waterdichtheid en lak van de radiatoren.

## Vasco - posten voor de meetstaat

Volgnr.  1

#### P1	Verticale sierradiator met verticale  stalen profielen [afmetingen] [vermogen][afwerking, kleur]	FH	[st]

#### P2	Muurbevestigingen [standaard meegeleverd]	PM	[1]

#### P3	Automatische ontluchter linksboven achterkant collector	PM	[1]

#### #P4	Handdoekbeugel kwartrond [aluminium]	FH	[st]

#### #P5	Knop vierkant [chroom]	FH	[st]

VASCO

Kruishoefstraat 50

BE 3650 Dilsen

Tel.: 089 79 04 11

Fax: 089 79 05 00

Mail: info@vasco.eu

URL: www.vasco.eu