DEEL 4	SPECIALE TECHNIEKEN – VERWARMING & SWW, VENTILATIE, HVAC, …

# LOT 40	CENTRALE VERWARMING – INDIVIDUELE INSTALLATIES

40.B0.--.	C.V. VLOERVERWARMING

40.71.00.	VERWARMINGSELEMENTEN - ALGEMEENHEDEN

## 40.71.10. 	Verwarmingslichamen / C.V., alg.

(56.4)Xa

##### .30.	ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

Indien de lokalen worden verwarmd door een combinatie van verschillende soorten verwarmingslichamen (b.v. radiatoren en convectoren), dan dienen ze samen te voldoen aan de specificaties die voor elke soort verwarmingslichamen zijn opgegeven.

##### .40.	ALGEMENE BESCHRIJVING - UITVOERING

De technische studie van de te installeren elementen gebeurt volgens de voorschriften en richtlijnen van het RAPPORT nr. 14 Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water.

>RAPPORT nr. 14  - 2013 - Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water (WTCB).

##### .50.	COORDINATIE

Voor de aanvang van de werken legt de aannemer tijdig een plaatsingsplan ter goedkeuring voor aan #de architect. #het studiebureau.

Dit plaatsingsplan vermeldt de aard, afmetingen, vermogen en positie van de verwarmingslichamen.

De aannemer ziet er op toe dat de verschillende soorten verwarmingslichamen samen kunnen gebruikt worden, en garandeert een perfecte werking van het geheel.

De uitvoering van deze post is te coördineren met:

-	Verwarmingsinstallaties/C.V., systemen/alg.

-	Verwarmingsinstallaties/C.V., leidingen, alg.

-	Verwarmingsinstallaties/C.V., radiatorkranen/alg.

40.73.00.	VERWARMINGSELEMENTEN - SIERRADIATOREN

## 40.73.50. 	Verwarmingslichamen / C.V., plaatradiatoren, alg.

(56.4)Xa

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	De levering en plaatsing van verticale of horizontale sierradiatoren van het type Vasco Niva met een vlak uiterlijk, met inbegrip van:

-	de bijhorende bevestigingsmiddelen,

#-	het leveren en plaatsen van de kranen of thermostatische kranen.

-	de controle op hun goede werking in de installatie.

-	de eventuele aanpassingen en/of vervangingen tot perfecte werking in de installatie.

-	…

### 40.73.50. ¦ 422 9- 	Verwarmingslichamen / C.V., plaatradiatoren, staal

(56.4)Xh2

Vasco Niva  stalen sierradiatoren met vlak uiterlijk voor toepassing in badkamer, keuken, hall en woonkamer

##### .20.	MEETCODE

Per stuk, opgesplitst per ruimte en per type met vermelding van de afmetingen, het afgegeven vermogen en het type aansluiting. Meting van het netto aantal te plaatsen radiatoren.

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Kenmerken of eigenschappen van de sierradiator:

.31.10.	Systeembeschrijving:

Horizontaal of verticaal te plaatsen stalen sierradiatoren opgebouwd uit een voorplaat, rooster en zijpanelen uit één stuk. Aan de achterzijde 1 of 2 rijen lamellen.  Elektrisch weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden) en rolnaadgelast.

De radiator is geschikt voor tweepuntsaansluiting op één- of tweepijpsystemen.

De radiatoren voldoen aan de voorschriften van en zijn getest volgens:

>NBN EN 442-1/A1  2003 - Radiatoren en convectoren - Deel 1: Technische voorschriften en eisen [ICS: 91.140.10]

>NBN EN 442-2/A2 2003 - Radiatoren en convectoren - Deel 2: Beproevingsmethoden en opgave van de prestatie [ICS: 91.140.10]

>NBN EN 442-3  2003 - Radiatoren en convectoren - Deel 3: Conformiteitsbeoordeling [ICS: 91.140.10]

.31.20.	Basiskenmerken:

.31.21.	[fabrikant]

-	Leverancier:	Vasco N.V.

-	Handelsmerk en type:	#Niva Verticaal N1L1 [enkel]  / N2L1[dubbel] N1L1-EL [elektrisch]  
#Niva Horizontaal  NH1L1 [enkel]  / NH2L1 [dubbel] 
#Niva Horizontaal  NH2L2 [dubbel met 2 rijen lamellen] 
#Niva Soft Verticaal NS1L1 [enkel]  / NS2L1[dubbel] 
#Niva Verticaal N1L1-ES [enkel inox]  / N2L1-ES[dubbel inox]

.31.21.	Kenmerken of eigenschappen v/d radiatoren:

-	Materiaal:	staal

-	Samenstelling:	vlakke #enkele #dubbele plaatradiator met gelakte voorplaat, rooster en zijpanelen uit één stuk

# met afgeronde kanten NS1L1/ NS2L1

# met een inox voorplaat N1L1-ES/ N2L1-ES

-	Lamellen	aan de achterzijde, geheel aan het oog onttrokken

# 1 rij lamellen N1L1/ N2L1/ NH1L1/ NH2L1/ N1L1-EL/ N1L1-ES/ N2L1-ES
# 2 rijen lamellen  NH2L2

-	Assemblage:	via elektrische weerstandslas en rolnaadlas

-	Vermogen: 	... W. (bij regime 75/65/20 °C)

-	Breedte: 	... mm.

-	Hoogte: 	... mm.

-	Diepte: 	... mm.

-	Standaardwerkdruk: 	10 bar

-	Maximale bedrijfstemperatuur: 	110 °C

1#-	Oppervlakte-afwerking: 	KTL grondlaag, poedercoating.

-	Kleur:	#wit RAL 9016 in fijne structuur [standaard]
#RAL-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]
#Natural-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]
#Sanitary-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]
#Metallic-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]

2#-	Oppervlakte-afwerking: 	inox voorplaat RVS 316L.  N1L1-ES/ N2L1-ES

-	Kleur:	mat geborsteld met korrel 360 N1L1-ES/ N2L1-ES

.31.23.	Aansluiting:

#-	Tweepuntsaansluiting:	#éénpijpssysteem (via middenaansluiting) 
#tweepijpssysteem (standaard)

Pro Memorie

Voor de mogelijke aansluitingswijzen raadpleeg de documentatie van de fabrikant

.31.25.	Toebehoren:

#-	Muurbevestigingen:	#in kleur RAL 7016 (antraciet grijs)  [standaard] 
#in kleur S600  (witte structuurlak)  [optie]

#-	Handdoekbeugel gelakt staal:	#staaf kort [optie] 
#staaf lang [optie]
#rechthoekig [optie]
#vierkant [optie]

Kleur #S600 #S601 #antraciet M301

#-	Handdoekbeugel aluminium:	geanodiseerd [optie]

#-	Handdoekbeugel chroom:	 [optie]

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

De werken worden uitgevoerd door een aannemer gespecialiseerd in loodgieterij, sanitaire werken en/of verwarmingsinstallaties.

###### .44.	Plaatsingswijze:

De radiatoren worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO-9001 en ISO-14001-certificaat.

###### .65.	Na uitvoering:

.65.30.	Proeven ter plaatse:

De oplevering van de radiatoren, leidingen en aansluitingen gebeurt pas na uitvoering van volgende drukproef:

-	Na plaatsing worden alle radiatoren en leidingen gedurende 36 uur onder een druk van 6 kg/cm geplaatst. Pas als deze test uitwijst dat er geen drukverliezen optreden mag de eindlaag worden aangebracht.

.65.60.	Definitieve oplevering:

.65.61.	Definitieve technische oplevering:

De leverancier biedt een 10-jarige fabrieksgarantie op waterdichtheid en lak van de radiatoren.

## Vasco - posten voor de meetstaat

Volgnr.  1

#### P1	Plaatradiator met vlakke voorplaat [afmetingen] [vermogen][afwerking, kleur]	FH	[st]

#### P2	Muurbevestigingen [standaard][type][afmetingen][kleur]	PM	[1]

#### #P3	Handdoekbeugel [vorm] [afwerking]	FH	[st]

VASCO

Kruishoefstraat 50

BE 3650 Dilsen

Tel.: 089 79 04 11

Fax: 089 79 05 00

Mail: info@vasco.eu

URL: www.vasco.eu