DEEL 4	SPECIALE TECHNIEKEN – VERWARMING & SWW, VENTILATIE, HVAC, …

# LOT 40	CENTRALE VERWARMING – INDIVIDUELE INSTALLATIES

40.B0.--.	C.V. VLOERVERWARMING

40.71.00.	VERWARMINGSELEMENTEN - ALGEMEENHEDEN

## 40.71.10. 	Verwarmingslichamen / C.V., alg.

(56.4)Xa

##### .30.	ALGEMENE BESCHRIJVING - MATERIALEN

Indien de lokalen worden verwarmd door een combinatie van verschillende soorten verwarmingslichamen (b.v. radiatoren en convectoren), dan dienen ze samen te voldoen aan de specificaties die voor elke soort verwarmingslichamen zijn opgegeven.

##### .40.	ALGEMENE BESCHRIJVING - UITVOERING

De technische studie van de te installeren elementen gebeurt volgens de voorschriften en richtlijnen van het RAPPORT nr. 14 Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water.

>RAPPORT nr. 14  - 2013 - Ontwerp en dimensionering van centrale-verwarmingsinstallaties met warm water (WTCB).

##### .50.	COORDINATIE

Voor de aanvang van de werken legt de aannemer tijdig een plaatsingsplan ter goedkeuring voor aan #de architect. #het studiebureau.

Dit plaatsingsplan vermeldt de aard, afmetingen, vermogen en positie van de verwarmingslichamen.

De aannemer ziet er op toe dat de verschillende soorten verwarmingslichamen samen kunnen gebruikt worden, en garandeert een perfecte werking van het geheel.

De uitvoering van deze post is te coördineren met:

-	Verwarmingsinstallaties/C.V., systemen/alg.

-	Verwarmingsinstallaties/C.V., leidingen, alg.

-	Verwarmingsinstallaties/C.V., radiatorkranen/alg.

40.73.00.	VERWARMINGSELEMENTEN - SIERRADIATOREN

## 40.73.50. 	Verwarmingslichamen / C.V., buisradiatoren, alg.

(56.4)Xa

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	De levering en plaatsing van sierradiatoren met horizontale buizen van het type Vasco Viola, met inbegrip van:

-	de bijhorende bevestigingsmiddelen,

#-	het leveren en plaatsen van de kranen of thermostatische kranen.

-	de controle op hun goede werking in de installatie.

-	de eventuele aanpassingen en/of vervangingen tot perfecte werking in de installatie.

-	…

### 40.73.50. ¦ 422 9- 	Verwarmingslichamen / C.V., buisradiatoren, staal

(56.4)Xh2

Vasco VIOLA – sierradiator met horizontale platovalen buizen voor toepassing in badkamer, keuken, hall en woonkamer..

##### .20.	MEETCODE

Per stuk, opgesplitst per ruimte en per type met vermelding van de afmetingen, het afgegeven vermogen en het type aansluiting. Meting van het netto aantal te plaatsen radiatoren.

##### .30.	MATERIALEN

###### .31.	Kenmerken of eigenschappen van de sierradiator:

.31.10.	Systeembeschrijving:

Horizontaal te plaatsen sierradiator opgebouwd uit 2 evenwijdige vierkante verticale buizen (collector, achterliggend, 34 x 34 mm) waarop meerdere evenwijdige, horizontale plat-ovalen buizen (70 x 10 mm) weerstandsgelast zijn (onzichtbare lasnaden).

De radiator is geschikt voor aansluiting op één- of tweepijpsystemen.

De radiatoren voldoen aan de voorschriften van en zijn getest volgens:

>NBN EN 442-1/A1  2003 - Radiatoren en convectoren - Deel 1: Technische voorschriften en eisen [ICS: 91.140.10]

>NBN EN 442-2/A2 2003 - Radiatoren en convectoren - Deel 2: Beproevingsmethoden en opgave van de prestatie [ICS: 91.140.10]

>NBN EN 442-3  2003 - Radiatoren en convectoren - Deel 3: Conformiteitsbeoordeling [ICS: 91.140.10]

.31.20.	Basiskenmerken:

.31.21.	[fabrikant]

-	Leverancier:	Vasco N.V.

-	Handelsmerk en type:	# Viola H1-RO [enkele rij buizen met rooster]
# Viola H2-RO [dubbele rij buizen met rooster]
# Viola H1L1-RO [enkele rij buizen met lamellen met rooster]
# Viola H2L1-RO [dubbele rij buizen met lamellen met rooster]
# Viola H2L2-RO [dubbele rij buizen met 2 rijen lamellen met rooster]

# Viola H1 [enkele rij buizen]
# Viola H2 [dubbele rij buizen]
# Viola H1L1 [enkele rij buizen met lamellen]
# Viola H2L1 [dubbele rij buizen met lamellen]
# Viola H2L2 [dubbele rij buizen met 2 rijen lamellen]

.31.21.	Kenmerken of eigenschappen v/d radiatoren:

-	Materiaal:	staal

-	Verticale buis (collector): 	2 vierkante , achterliggende buizen 34 x 34 mm

-	Horizontale buizen:	platovale buizen  70  x 10 mm

# - enkele rij buizen H1
# - dubbele rij buizen H2
# - enkele rij buizen met lamellen H1L1
# - dubbele rij buizen met 1 rij lamellen H2L1
# - dubbele rij buizen met 2 rijen lamellen H2L2
# - met afdekrooster aan de bovenzijde RO

-	Vermogen CV: 	... W. (bij regime 75/65/20 °C)

-	Breedte: 	... mm.

-	Hoogte: 	... mm.

-	Diepte: 	... mm.

-	Standaardwerkdruk: 	#4 bar[standaard] 
#10 bar[optie]

-	Maximale bedrijfstemperatuur: 	110 °C

-	Oppervlakte-afwerking: 	KTL grondlaag, poedercoating.

-	Kleur:	#wit RAL9016 [standaard] 
#RAL-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]
#Natural-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]
#Sanitary-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]
#Metallic-kleur ... [volgens kleurenkaart fabrikant]

.31.23.	Aansluiting:

#-	Eénpuntsaansluiting:	#éénpijpssysteem
#tweepijpssysteem

#-	Tweepuntsaansluiting:	#tweepijpssysteem [standaard]

#-	Geïntegreerd ventiel

.31.25.	Toebehoren:

#-	Muurbevestigingen:	3 regelbare muursteunen [standaard]

#-	Vrijstaande bevestiging:	set met telescopische voet [optie]

# en telescopische zijbebevestiging [optie]
# en standaard muurbevestiging [optie]

#-	Droog- en stapelrek:	#smal  #breed  uitgevoerd in chroom [optie]

#-	Handdoekbeugel:	chroom [optie]

#-	Knop O-ring:	chroom [optie]

#-	Knop brede gleuf:	chroom [optie]

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

De werken worden uitgevoerd door een aannemer gespecialiseerd in loodgieterij, sanitaire werken en/of verwarmingsinstallaties.

###### .44.	Plaatsingswijze:

De radiatoren worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

De fabrikant beschikt over een ISO-9001 en ISO-14001-certificaat.

###### .65.	Na uitvoering:

.65.30.	Proeven ter plaatse:

De oplevering van de radiatoren, leidingen en aansluitingen gebeurt pas na uitvoering van volgende drukproef:

-	Na plaatsing worden alle radiatoren en leidingen gedurende 36 uur onder een druk van 6 kg/cm geplaatst. Pas als deze test uitwijst dat er geen drukverliezen optreden mag de eindlaag worden aangebracht.

.65.60.	Definitieve oplevering:

.65.61.	Definitieve technische oplevering:

De leverancier biedt een 10-jarige fabrieksgarantie op waterdichtheid en lak van de radiatoren.

## Vasco - posten voor de meetstaat

Volgnr.  1

#### P1	Horizontale sierradiator met horizontale, platovalen buizen [afmetingen] [vermogen][afwerking, kleur]	FH	[m]

#### #P2	Enkele rij buizen H1	PM	[1]

#### #P2	Enkele rij buizen met afdekrooster  H1-RO	PM	[1]

#### #P2	Enkele rij buizen met lamellen H1L1	PM	[1]

#### #P2	Enkele rij buizen met lamellen en met afdekrooster  H1L1-RO	PM	[1]

#### #P2	Dubbele rij buizen H2	PM	[1]

#### #P2	Dubbele rij buizen met  afdekrooster  H2-RO 	PM	[1]

#### #P2	Dubbele rij buizen met  lamellen H2L1 	PM	[1]

#### #P2	Dubbele rij buizen met  lamellen en afdekrooster H2L1-RO	PM	[1]

#### #P2	Enkele rij verticale buizen met zijbekleding en centrale spiegel VNS1 – ZB	PM	[1]

#### #P2	Enkele rij verticale buizen met lamellen, zijbekleding en centrale spiegel VNSL1-ZB	PM	[1]

#### #P3	Elektrische uitvoering V1L1 – ZB-EL	PM	[1]

#### P4	Muurbevestigingen	PM	[1]

#### #P5	Droog- en stapelrek [smal/breed]	FH	[stuk]

#### #P6	Handdoekbeugel	FH	[stuk]

#### #P7	Knop O-ring	FH	[stuk]

#### #P8	Knop brede gleuf	FH	[stuk]

VASCO

Kruishoefstraat 50

BE 3650 Dilsen

Tel.: 089 79 04 11

Fax: 089 79 05 00

Mail: info@vasco.eu

URL: www.vasco.eu

VASCO

Kruishoefstraat 50

BE 3650 Dilsen

Tel.: 089 79 04 11

Fax: 089 79 05 00

Mail: info@theheatingcompany.com
URL: www.theheatingcompany.com